COMUNE DI MERCATO SARACENO

Settore Lavori Pubblici - Assetto del Territorio

Affidamento in concessione del servizio

delle lampade votive nei Cimiteri Comunali.

Lavori di sistemazione e

messa a norma impianti elettrici

Disciplinare Tecnico

Committente:

Comune di Mercato Saraceno

Piazza Giuseppe Mazzini, 50 – 47025 Mercato Saraceno (FC)

Progettista:

Ing. Andrea Montanari

Resp. Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Mercato Saraceno

Piazza Giuseppe Mazzini, 50 – 47025 Mercato Saraceno (FC)

1 – TIPOLOGIA DI LAVORI.

II lavori di sistemazione e messa a norma degli impianti di alimentazione elettrica delle lampade votive sono stati identificati in due categorie:

- messa a norma di impianti con linee esterne fatiscenti ed obsolete;

- messa a norma di impianti con linee interne obsolete incassate nella struttura.

1.1 Lavori sulle linee esterne

I lavori di messa a norma delle linee esterne riguardano quelle parti di impianto di alimentazione elettrica delle lampade votive che mostrano i segni dell'invecchiamento e del degrado (vedi foto 1 e 2) e che determinano la necessità di un intero rifacimento delle linee esistenti: canaline, scatole di derivazione, ancoraggi, raccordi, cavi e cablaggi elettrici fino al collegamento con le linee dorsali principali e relativi quadri (esclusi dal presente intervento).

Foto 1							      Foto 2

Per quantificare l'ammontare dei lavori necessari al rifacimento di queste linee si è formulata un'ipotesi sull'incidenza delle singole voci di lavoro e dei materiali necessari per punto luce, come riepilogato nella tabella seguente:

1.2 Lavori sulle linee interne

I lavori di messa a norma delle linee interne riguardano quelle parti di impianto di alimentazione elettrica delle lampade votive incassate nella struttura dei loculi (vedi foto 3 e 4) e che necessitano della sostituzione dei cavi e delle prese elettriche fino al collegamento con le linee dorsali principali e relativi quadri (esclusi dal presente intervento).

Foto 3						Foto 4

Per quantificare l'ammontare dei lavori necessari al rifacimento di queste linee si è formulata un'ipotesi sull'incidenza delle singole voci di lavoro e dei materiali necessari per punto luce, come riepilogato nella tabella seguente:

All'interno dell'intervento proposto (compreso nel prezzo unitario ipotizzato) si è ritenuto di prevedere una quota economica a compensazione degli eventuali imprevisti legati all'impossibilità di riutilizzo della placca e/o della scatola portafrutti esistente: si è stimato che nel 10% circa dei casi sia necessario prevedere la fornitura e p.o. di una nuova placca di chiusura della scatola e il collegamento elettrico con  cablaggio fino al portalampada.

Illuminazione tombe a terra

I lavori di messa a norma delle linee interne non riguardano le tombe a terra. Per tale tipologia si sceglie di mandare ad esaurimento le attuali concessioni dotate di impianto di illuminazione e non ripristinare alcuna alimentazione elettrica per le nuove sepolture. Tale scelta è motivata dalla necessità di non avere intralci da impianti sotterranei all'atto delle operazioni cimiteriali a terra, oltre che dalla difficoltà di intervenire su impianti posati nel terreno la cui tracciabilità è di difficile definizione e per la cui messa a norma non conveniente alcun tipo di intervento, anche considerata la durata decennale delle concessioni a terra e una più veloce turnazione delle sepolture.

2 – QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI.

Sulla base delle considerazioni fatte si è provveduto a fare una stima del costo unitario a punto luce per le due tipologie in esame:

- lavori di rifacimento linee esterne: € 11,46/punto luce + iva

- lavori di rifacimento linee interne:  €   7,20/punto luce + iva

Valutando la situazione manutentiva dei singoli cimiteri e delle necessità emerse si è potuta fare una stima dei costi per tipologia di intervento e per cimitero. Di seguito sono riportate le tabelle col riepilogo dei costi dedotti dal numero di lampade e dai costi unitari:

Per la realizzazione delle due tipologie di interventi si stima una spesa complessiva di € 18.851. Trattandosi di lavori su impianti esistenti è opportuno considerare una quota di imprevisti con un'incidenza di circa il 6%, comprensiva della valutazioni sopra esplicitate, che portano ad un totale stimato dei lavori in € 20.000,00 oltre IVA.